Мебель модульная

Стеллаж СД 450.1

Размеры (В×Ш×Г) 2215×450×445мм

ООО "Мебельная фабрика Система"
Московская область, г. Люберцы, Котельнический проезд, д.25

Деталировка

| № | Наименование | Размер деталей , мм | Кол-во, шт | № упаковки | № | Наименование | Размер деталей , мм | Кол-во, шт | № упаковки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЛДСП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Боковина левая | 2128-426 | 1 | Уп.1 | 9 | Вязка ящика | 120-361 | 2 | Уп.2 |
| 2 | Боковина правая | 2128-426 | 1 | Уп.1 |  | ЛДВП белая |  |  |  |
| 3 | Крыша | 450-426 | 1 | Уп.2 | 10 | Дно ящика | 389-402 | 2 | Уп.2 |
| 4 | Вязка нижняя | 418-426 | 1 | Уп.2 | 11 | Задняя стенка | 446-410 | 1 | Уп.1 |
| 5 | Полка | 418-426 | 4 | Уп.2 | 12 | Задняя стенка | 1652-446 | 1 | Уп.1 |
| 6 | Цоколь | 80-418 | 1 | Уп.2 |  | МДФ |  |  |  |
| 7 | Бок ящика левый | 120-400 | 2 | Уп.2 | 13 | Карниз | 130-451 | 1 | Уп. Фасад |
| 8 | Бок ящика правый | 120-400 | 2 | Уп.2 | 14 | Фасад | 188-446 | 2 | Уп. Фасад |

Комплектация фурнитуры

| 15 | Евровинт 6×50мм | 16 | Евроключ | 17 | Саморез 3,5х16мм | 18 | Стяжка эксцентриковая | 19 | Шток для стяжки эксцентриковой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 шт. | 1 шт. | 16 шт. | 14 шт. | 14 шт. |
| 20 | Стяжка-полкодержатель | 21 | Винт стяжки-полкодержателя | 22 | Опора-наконечник | 23 | Гвоздь | 24 | Заглушка |
| 16 шт. | 16 шт. | 4 шт. | 0,06 кг | Евр. | 10 | Эксц. | 18 |
| 25 | Направляющие шариковые 400мм | 26 | Стяжка межсекционная | 27 | Шайба | 28 | Ручка |  |  |
|  |  |  | Входит в упаковку фасада |  |
| 2 компл. | 2 шт. | 5 шт. | 2 шт. |  |

* Предприятие–изготовитель оставляет за собой право на замену материалов, фурнитуры и метизов на аналогичные, не ухудшающие качество изделия.

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность деталей и фурнитуры. Для сборки элементов желательно воспользоваться помощью квалифицированных специалистов.

Работы проводите на жесткой ровной поверхности. Во избежание появления царапин, укройте ее мягким подстилочным материалом, в качестве которого можно использовать упаковку. Для работы вам понадобится евроключ (имеется в комплекте), крестовая отвертка, шуруповерт, молоток.

После сборки корпуса, прежде чем закрепить задние стенки из ЛДВП необходимо измерить диагонали короба и, в случае расхождения, следует их выровнять, для того, чтобы в  дальнейшем не нарушить геометрию готового изделия.

СБОРКА

1. На Боковины(1,2) по разметке прикрепите полозья направляющих(25) при помощи саморезов 3,5х16мм(17).

2.В отверстия в Боковинах(1,2) по схеме вкрутите по 8 винтов от стяжки-полкодержателя(21) и 2 штока от стяжки эксцентрика(19)(рис.1,5,7).

3. В отверстия в Нижней Вязке(4) вставьте эксцентриковые стяжки(18).

4.Соедините Боковины (1,2) Нижней Вязкой(4) и затяните эксцентрик(18) по часовой стрелке до упора (рис.1,6).

5.Соедините Боковины (1,2) с Крышей(3) при помощи евровинтов(15). Установите Цоколь(6) на нижнюю Вязку(4).

6.В отверстия в Полках(5) запрессуйте стяжки-полкодержатели(20) вручную или при помощи киянки (рис.7).

7.Уложите полки на свои места и затяните эксцентрик в полкодержателе(20) по часовой стрелке до упора (рис.7).

8. Уложите каркас  на пол лицевой стороной вниз, измерьте диагонали, они должны быть равны.

9. Прибейте задние стенки (11,12) к каркасу при помощи гвоздей(23). Для того чтобы прибить задние стенки на стыке позиций 11 и 12 зафиксируйте их при помощи  шайбы(27), которая будет удерживать ДВП и вбейте гвоздь через шайбу.

10. На нижний торец Боковин(1,2) прибейте опоры-наконечники(22)  при помощи гвоздей(23).

11.Установите каркас в вертикальное положение.

| Рис.1 Сборка каркаса | Рис.2 Монтаж задних стенок |
| --- | --- |

12. Вставьте в отверстия в Крыше(3) эксцентрики(18). В Карниз(13) вкрутите 2 штока от стяжки эксцентрика(19) (рис.3,5).

13. Установите Карниз на крышу и затяните эксцентрик(18) по часовой стрелке до упора (рис.3,6).

14.Соберите ящики по схеме ниже и установите их на место.

15. По окончании сборки на шляпки евровинтов и эксцентрики установите  декоративные заглушки(24).

16.При необходимости соедините стеллаж со шкафами в композиции при помощи межсекционной стяжки(26).

| Рис.3 Монтаж Карниза | Рис.4 Окончательная сборка |
| --- | --- |
| Рис.5 - Установка штока эксцентрика | Рис.6 - Установка и фиксация стяжки эксцентрика |  |
| Рис.7 - Установка стяжки-полкодержателя |

Рис.8  Сборка ящика

|  | 20. Соедините Боковины ящика(7,8) с Вязкой(9) при помощи евровинтов(15). 21.На Боковины ящика(7,8) по разметке прикрепите полозья направляющих(25) при помощи саморезов 3,5х16мм (17). 22. В отверстия в Боковинах ящика (7,8) вставьте эксцентриковые стяжки(18). 23.В Фасад(14) в отверстия, расположенные ближе к центру, вкрутите 4 штока от стяжки эксцентриковой(19) (рис.5,8). 24.Соедините Фасад(14) с коробом ящика и затяните эксцентрики(18) по часовой стрелке до упора (рис.6,8). 25.Переверните короб ящика. В паз на Фасаде(14) вставьте Дно(10) и прибейте его к Боковинам(7,8) и Вязке(9) гвоздями(23). 26.Установите ручку(28) и зафиксируйте при помощи винтов для ручки. *В зависимости от партии изделия и специфики производства, отверстия для эксцентриков(18) в Боковинах(7,8) могут находиться, как внутри готового ящика, так и снаружи. |
| --- | --- |

ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Корпусную мебель необходимо эксплуатировать и хранить в проветриваемых помещениях с нормальным температурно-влажностным режимом, при относительной влажности воздуха 50-70% и температуре не ниже плюс 10°С.

1.  Не оставляйте мебель и комплектующие вблизи отопительных приборов и источников огня.

2. Не допускайте воздействия прямых солнечных лучей во избежание изменения цвета изделий и потери товарного вида.

3. Избегайте резких перепадов температур, чрезмерной сухости и повышенной влажности в помещении.

4. Не допускайте грубого механического воздействия на мебель и комплектующие, неаккуратное обращение может привести к повреждению отделочного покрытия, стекол, зеркал и элементов крепежа. При появлении трещин и сколов на поверхности стеклоизделий или обнаружении поломок фурнитуры необходимо немедленно произвести их замену, так как дальнейшая эксплуатация поврежденных деталей может привести к травмам.

5. Не ставьте на поверхность горячие предметы без теплоизоляционных прокладок.

6. Избегайте попадания воды и технических жидкостей

7. При уходе за мебелью рекомендуется протирать поверхности влажной тканью с последующей протиркой насухо, применять аэрозоли, восковые полироли и специальные средства. Запрещается мыть мебель водой и чистить составами, содержащими спирты, растворители, соду и прочие абразивные материалы.

8. В процессе эксплуатации корпусной мебели возможно ослабление крепежных соединений, в этой связи необходимо их периодически подтягивать.

Соблюдение приведенных выше рекомендаций позволит вам продлить срок службы корпусной мебели и поможет избежать проблем при эксплуатации.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-93 «Мебель. Общие технические условия» при соблюдении условий транспортировки, хранения эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

Срок гарантии на детскую мебель и мебель для общественных помещений составляет 18 месяцев, на бытовую мебель - 24 месяца. Гарантийный срок исчисляется с момента покупки изделия.

Потребитель имеет право на выполнение производителем гарантийных обязательств в течение всего указанного срока в случае обнаружения им дефектов производственного характера, связанных с комплектностью изделия,  недостатками материалов и технологий изготовления.

Претензии по качеству изделий, должны предъявляться в магазин, где была приобретена мебель.

Гарантия не действует в случаях:

1. Несоблюдения потребителем рекомендаций производителя по хранению, эксплуатации и уходу за изделием.

2. Естественного износа элементов мебели, возникшего в процессе эксплуатации – потертости, царапины, частичная потеря цвета под воздействием ультрафиолетового излучения.

3. Механических  повреждений, вызванных неграмотными действиями при транспортировке, хранении, сборке и эксплуатации корпусной мебели.

4. Повреждения деталей и комплектующих вызванные воздействием чрезмерной влажности и резких перепадов температур, повлекшее за собой разбухание ЛДСП и прочих композитных материалов, отслоение отделочного покрытия и другие повреждения.

Основанием для получения гарантии является наличие оригинала кассового чека либо товарной накладной.

Благодарим вас за приобретение нашей продукции.

| Дата упаковки |  |
| --- | --- |
| Упаковщик |  |
| Номер партии |  |