Мебель модульная

Надстройка на письменный стол

НД 1040.1

Размеры (В×Ш×Г) 1110×1040×266мм

ООО "Мебельная фабрика Система"
Московская область, г. Люберцы, Котельнический проезд, д.25

Деталировка

| № | Наименование | Размер деталей , мм | Кол-во, шт | № упаковки | № | Наименование | Размер деталей , мм | Кол-во, шт | № упаковки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЛДСП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Боковина левая | 1026-250 | 1 | Уп.1 | 6 | Задняя стенка | 1008-208 | 1 | Уп.1 |
| 2 | Боковина правая | 1026-250 | 1 | Уп.1 | 7 | Перегородка | 250-336 | 2 | Уп.1 |
| 3 | Крыша | 1040-250 | 1 | Уп.1 |  |  |  |  |  |
| 4 | Вязка верхняя | 1008-250 | 1 | Уп.1 |  | МДФ |  |  |  |
| 5 | Вязка нижняя | 1008-186 | 1 | Уп.1 | 8 | Карниз | 130-1041 | 1 | Уп. Фасад |

Комплектация фурнитуры

| 9 | Евровинт 6×50мм | 10 | Евроключ | 11 | Стяжка эксцентриковая | 12 | Шток для стяжки эксцентриковой | 13 | Заглушка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 шт. | 1 шт. | 10 шт. | 10 шт. | Евр. | 4шт. | Эксц. | 4шт. |

* Предприятие–изготовитель оставляет за собой право на замену материалов, фурнитуры и метизов на аналогичные, не ухудшающие качество изделия.

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность деталей и фурнитуры. Для сборки элементов желательно воспользоваться помощью квалифицированных специалистов.

Работы проводите на жесткой ровной поверхности. Во избежание появления царапин, укройте ее мягким подстилочным материалом, в качестве которого можно использовать упаковку. Для работы вам понадобится евроключ (имеется в комплекте), крестовая отвертка, шуруповерт, сверло Ø8мм.

СБОРКА

1.В отверстия в Боковинах(1,2) вкрутите по 4 штока от стяжки эксцентриковой(12) (рис.1,4).

2. В отверстия в Вязках(4,5) вставьте эксцентриковые стяжки(11).

3.Соедините Боковины (1,2) с Вязками(4,5) и затяните эксцентрик по часовой стрелке до упора (рис.1,5).

4. Установите Крышу(3) и соедините ее с Боковинами(1,2) при помощи евровинтов(9).

5. Установите Перегородки(7) между Крышей(3) и Вязкой(4) и зафиксируйте их при помощи евровинтов(9).

6. Установите Заднюю стенку(6) между Вязками(4,5) и зафиксируйте ее при помощи евровинтов(9).

Рис.1 Сборка

7.В Крышке стола СТД 1070.1 рассверлите насквозь 4 отверстия, предназначенных для крепления надстройки,  при помощи дрели и сверла Ø8мм (рис.2).

Внимание!!! При досверливании отверстий насквозь необходимо использовать подложку(деревянный брусок, кусок ДСП), плотно прижатую к лицевой поверхности  крышки, чтобы сверло не выходило на воздух. Это позволит избежать повреждений нанесенного отделочного покрытия.

8.Установите надстройку на стол и закрепите ее при помощи евровинтов(9).

Рис.2 Установка надстройки на стол

9. Вставьте в отверстия в Крыше(3) эксцентрики(11). В Карниз(8) вкрутите 2 штока от стяжки эксцентрика(12) (рис.3,4,5).

10. Установите Карниз на крышу и затяните эксцентрик(11) по часовой стрелке до упора (рис.5).

Рис.3 Монтаж карниза

11. По окончании сборки на шляпки евровинтов и эксцентрики установите  декоративные заглушки(13).

| Рис.4 - Установка штока эксцентрика | Рис.5 - Установка и фиксация стяжки эксцентрика |
| --- | --- |

ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Корпусную мебель необходимо эксплуатировать и хранить в проветриваемых помещениях с нормальным температурно-влажностным режимом, при относительной влажности воздуха 50-70% и температуре не ниже плюс 10°С.

1.  Не оставляйте мебель и комплектующие вблизи отопительных приборов и источников огня.

2. Не допускайте воздействия прямых солнечных лучей во избежание изменения цвета изделий и потери товарного вида.

3. Избегайте резких перепадов температур, чрезмерной сухости и повышенной влажности в помещении.

4. Не допускайте грубого механического воздействия на мебель и комплектующие, неаккуратное обращение может привести к повреждению отделочного покрытия, стекол, зеркал и элементов крепежа. При появлении трещин и сколов на поверхности стеклоизделий или обнаружении поломок фурнитуры необходимо немедленно произвести их замену, так как дальнейшая эксплуатация поврежденных деталей может привести к травмам.

5. Не ставьте на поверхность горячие предметы без теплоизоляционных прокладок.

6. Избегайте попадания воды и технических жидкостей

7. При уходе за мебелью рекомендуется протирать поверхности влажной тканью с последующей протиркой насухо, применять аэрозоли, восковые полироли и специальные средства. Запрещается мыть мебель водой и чистить составами, содержащими спирты, растворители, соду и прочие абразивные материалы.

8. В процессе эксплуатации корпусной мебели возможно ослабление крепежных соединений, в этой связи необходимо их периодически подтягивать.

Соблюдение приведенных выше рекомендаций позволит вам продлить срок службы корпусной мебели и поможет избежать проблем при эксплуатации.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-93 «Мебель. Общие технические условия» при соблюдении условий транспортировки, хранения эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

Срок гарантии на детскую мебель и мебель для общественных помещений составляет 18 месяцев, на бытовую мебель - 24 месяца. Гарантийный срок исчисляется с момента покупки изделия.

Потребитель имеет право на выполнение производителем гарантийных обязательств в течение всего указанного срока в случае обнаружения им дефектов производственного характера, связанных с комплектностью изделия,  недостатками материалов и технологий изготовления.

Претензии по качеству изделий, должны предъявляться в магазин, где была приобретена мебель.

Гарантия не действует в случаях:

1. Несоблюдения потребителем рекомендаций производителя по хранению, эксплуатации и уходу за изделием.

2. Естественного износа элементов мебели, возникшего в процессе эксплуатации – потертости, царапины, частичная потеря цвета под воздействием ультрафиолетового излучения.

3. Механических  повреждений, вызванных неграмотными действиями при транспортировке, хранении, сборке и эксплуатации корпусной мебели.

4. Повреждения деталей и комплектующих вызванные воздействием чрезмерной влажности и резких перепадов температур, повлекшее за собой разбухание ЛДСП и прочих композитных материалов, отслоение отделочного покрытия и другие повреждения.

Основанием для получения гарантии является наличие оригинала кассового чека либо товарной накладной.

Благодарим вас за приобретение нашей продукции.

| Дата упаковки |  |
| --- | --- |
| Упаковщик |  |
| Номер партии |  |