| Сборка углового дивана 2т-1пф (1пф-2т) «Альмисса» Освободить мебель от упаковки. Установить опоры на короб дивана при помощи саморезов -4 шт. согласно (рис). Закрепить спинку на коробе при помощи винтов с полусферической головкой с пресшайбой – 4 шт. согласно (рис). Выдвигать сиденье дивана необходимо за тканевый ремешок. Для этого нужно встать по центру от сиденья, и потянуть на себя ремешок до полного выдвижения. При необходимости сменить сторону угла необходимо: Перевернуть оттоманку на внутреннюю сторону. Расстегнуть молнию на донышке короба оттоманки. Отсоединить боковину от короба, выкрутив болты. Закрепить боковину с оттоманки на противоположную сторону короба оттоманки при помощи своих же болтов. Застегнуть молнию на донышке короба оттоманки. Выдвинуть сиденье дивана и отсоединить боковину от короба дивана, выкрутив болты. Закрепить боковину с дивана на противоположную сторону короба дивана при помощи своих же болтов. Застегнуть молнию на донышке короба оттоманки. Установить оттоманку на опоры. Закрепить оттоманку с диваном при помощи болтов М10х50 – 2шт. и шайб 10 – 2 шт. |  | Закрепить опору колесную на внутренней стороне сиденья как показано на (рис), при помощи винтов М6х20 – 4шт. Установить опоры на боковину большую согласно (рис) при помощи саморезов – 4 шт. Закрепить боковину с нужной стороны короба дивана при помощи болтов М8х50 – 2шт., шайб 8 – 2 шт. Установить опоры на короб оттоманки при помощи саморезов -4 шт. согласно (рис). Закрепить боковину малую на короб оттоманки при помощи болтов М8х45 – 2 шт. Болты крепить через усовые гайки. Закрепить спинку оттоманки на коробе оттоманки при помощи болтов М8х50 – 2 шт., шайб 8 – 2 шт. 10. Закрепить оттоманку с диваном при помощи болтов М10х50 – 2шт. и шайб 10 – 2 шт. 12. Сборку осуществлять в количестве человек - не менее 2-х. поз. Наименование Кол-во, шт. 1 Сиденье дивана 1 2 Спинка дивана 1 3 Короб дивана 1 4 Боковина большая 1 5 Боковина малая 1 6 Короб оттоманки 1 7 Спинка оттоманки 1 8 Подспинные подушки 3 Фурнитура 1 Болт М8х50 4 2 Болт М8х45 2 2 Шайба 8 4 3 Болт М10х50 2 4 Шайба 10 2 5 Саморезы 3,5х40 12 6 Опора коническая пластик под саморез Н=35мм. 12 7 Винт с полусферич. гол. с пресшайбой М6х30 мм. 4 9 Винт М6х20 4 10 Опора колесная Ш 238 2 Комплектовочная ведомость |
| --- | --- | --- |

# Text boxes

7

6

4

5

2

1