Техническое описание

Модель 021 «Лагоста»

Модель 073 «Simple»

Диван-кровать 3т

| Рекомендация на ткань: |
| --- |
| Ткань 1 (Спинка, сидение дивана, думки) - ткань однотонная. Ткань 2 (Боковины, царга)- кож/зам., ткань однотонная Заказы принимать только из однотонной ткани!!! (стежка по ткани) В Лагосте СК думок нет Для «Лагосты 3Т» СК: (заказ принимается на диваны кратное шести из складской ткани, т. е. 6шт, 12шт и т.д.) |
| № | Комплект поставки – 2 места | Габаритные размеры с упаковкой мм | Вес с упаковкой (кг.) |
|  |  | Длина | Ширина | Высота |  |
| 1 | Диван в сборе + фрнитура | 2020 | 1270 | 440 | 64 |
| 2 | Боковины-2шт | 810 | 440 | 640 | 18 |

| Габаритные размеры изделия, мм. |
| --- |
| Наименование | Длина, мм. | Глубина, мм. | Высота, мм. |
| Габаритные размеры изделия в сложенном виде (в сборе) без подушек подспинных (с подушками подспинными): | 2350 | 950 | 960 |
| Габаритные размеры изделия в разложенном виде (в сборе): | 2350 | 1270 | 605 |
| Спальное место (размер матраца): | 1955 | 1270 | 445 |
| Размеры посадочного места дивана до ПП (без ПП): | 1955 | 615 | 455 |
| Высота сиденья от пола (для регулируемых, мин/макс): | 455 |
| Габаритные размеры подлокотника: | 210 | 770 | 570 |
| Внутренние размеры отделения для хранения: | 1785 | 720 | 155 |
| Высота свободного пространства под мебелью | 35 |
| Предельно допустимая нагрузка на сиденье, кг. | 110 |
| Предельно допустимая нагрузка на подлокотник, кг. | 30 |
| Предельно допустимая нагрузка на отделение для хранения, кг. | 10 |

Каркас:  выполнен из березовой фанеры, ламинированного ДСП, ДВП, ДСП, ДВПО, картон марки ККС с использованием при соединении специального мебельного клея марки «ПВА-М» и скобы «ВЕА» (Германия).

Мягкие элементы:

- Стеганый  чехол дивана (ткань, синтепон 200г/м2,  бязь)  - не съемный

- Сидение и  спинка  дивана состоит из листового ППУ марки ST , пружинного блока h=120 на противошумной прокладке.

- Верхний чехол сидения стеганный  (ткань, синтепон 200г/м2,  бязь)

- Подушки спинки: Нет

Ножки: Опора пластмассовая (Н=35мм).

Накладки: Декоративные накладки из МДФ цвета - венге золото

Механизм: Книжка

Конструктивные особенности: Диван пригоден для ежедневного использования в качестве кровати, имеет бельевой ящик

Сборка: соединить боковины с диваном с помощью болтов.

Хранение: горизонтально не более 2х ярусов.

*Примечание: габаритные размеры в действительности могут отличаться от указанных в ТО. Допустимое по ГОСТ 19917-2014 расхождение в размерах составляет ±2см.

Модель 021 Кресло «Лагоста» 1кр

| Рекомендация на ткань: |
| --- |
| 1 основная (Спинка, сидение дивана, думки) - ткань однотонная. 2 компаньон (Боковины, царга)- кож/зам., ткань однотонная Заказы принимать только из однотонной ткани!!! (стежка по ткани) Для «Лагосты кр.» СК: (заказ принимается на диваны кратное двум из складской ткани, т. е. 2шт, 4шт,6шт и т.д.) |
| № | Комплект поставки – 1 место | Габаритные размеры с упаковкой мм | Вес с упаковкой (кг.) |
|  |  | Длина | Ширина | Высота |  |
| 1 | Кресло в сборе | 1050 | 900 | 1010 | 37,2 |

| Габаритные размеры изделия, мм. |
| --- |
| Наименование | Длина, мм. | Глубина, мм. | Высота, мм. |
| Габаритные размеры изделия в сложенном виде (в сборе) без подушек подспинных (с подушками подспинными): | 1000 | 850 | 960 |
| Размеры посадочного места до ПП (без ПП): | 580 | 580 | 445 |
| Высота сиденья от пола (для регулируемых, мин/макс): | 445 |
| Габаритные размеры подлокотника: | 210 | 770 | 570 |
| Высота свободного пространства под мебелью | 35 |
| Предельно допустимая нагрузка на сиденье, кг. | 110 |
| Предельно допустимая нагрузка на подлокотник, кг. | 30 |
| Предельно допустимая нагрузка на отделение для хранения, кг. |  |

Каркас: выполнен из березовой фанеры, ДВП, ДСП, картон марки ККС с использованием при соединении специального мебельного клея марки «ПВА-М» и скобы «ВЕА» (Германия).

Мягкие элементы:

- Стеганый  чехол кресла (ткань, синтепон 200г/м2,  бязь)  - не съемный

- Сиденье  кресла состоит из листового ППУ марки ST и стальной змейки на противошумной подкладке.

- Спинка кресла состоит из листового ППУ марки ST.

Подушки спинки: Нет

Ножки: Опора пластмассовая (Н=35мм).

Накладки: Декоративные накладки из МДФ цвета - венге золота

Механизм: нет

Конструктивные особенности: Кресло для отдыха

Сборка: Нет

Хранение: горизонтально не более 2х ярусов.

*Примечание: габаритные размеры в действительности могут отличаться от указанных в ТО. Допустимое по ГОСТ 19917-2014 расхождение в размерах составляет ±2см.

# Text boxes

2

1

1

1

1

ПП

2

1

2

ПС

1

2

1

1

2

2

2

1